## Slide 1: (仮) 高分子偏極標的の開発
クォーク核物理学研究室
植松秀章
2008/08/19
修士論文第一次中間報告

## Slide 2
偏極標的⇒物質の原子核のスピンの方向を 偏らせた標的
高分子標的の利点
  常温で固体
    加工が容易 ：薄くでき冷却がしやすい
用いた高分子
  Polyethylene CH2
    標的：水素原子核⇒陽子
    Dilution factor 1/7
    結晶性

## Slide 3: 偏極方法
低温にする (1K近辺)

## Slide 4
冷却方法(CRYOSTAT)

## Slide 5: CRYOSTAT のMC
温度測定用抵抗の配線の強化
  リード線にテフロンチューブのカバー
先端部にあったVCRコネクタを排除

## Slide 6: 到達最低温度08/12

## Slide 7: 到達最低温度08/12
0.66K

## Slide 8: 偏極方法
低温にする (1K近辺)
磁場をかける (2.5T)

## Slide 9: 陽子の熱平衡信号
温度：0.72K
磁場：≃2.5T
中心周波数：106.34MHz
偏極度：≃3.5%

## Slide 10: 偏極方法(DNP)
低温にする (1K近辺)
磁場をかける (2.5T)
添加した不対電子に70GHzのマイクロ波照射
電子の周囲の陽子も偏極する
３、４を繰り返すことによって高い陽子の偏極度が得られる。

## Slide 11
不対電子の添加方法
  不対電子：TEMPO
  ポリエチレンシート(30μｍ)とTEMPOを20時間80℃のオーブンで加熱
Crｙostat取り付け方法
  できあがったシートを丸め先端部に固定
NMR用コイル
先端部
マイクロ波

## Slide 12: 正偏極(08/04)
温度：1K
磁場：2.5T
中心周波数≃106.32MHz
信号面積比：
3.58倍

## Slide 13: Ｑカーブのシフト
Chart: 
| 65.38 | 64.819999999999993 | 63.720000000000013 | 62.63 | 62.09 | 61.03 | 59.99 | 58.46 | 57.47 | 55.05 | 52.28 | 50.07 | 46.339999999999996 | 42.160000000000011 | 36.75 | 13.19 | 9.43 | 1.43
中心周波数 2.5T-106.35MHｚ | 106.35 | 106.39 | 106.39 | 106.42 | 106.42 | 106.42 | 106.44 | 106.44 | 106.45 | 106.46 | 106.47 | 106.49 | 106.53 | 106.55 | 106.45 | 106.55 | 106.55 | 106.59
f: 中心周波数
L: インダクタンス
C: キャパシティ
70K-1Kの温度差で
約300kHzのズレ

## Slide 14: これからは、
より効率のいい冷却手順の開発
ポリエチレンのさらなる偏極
昨年のEPMに再挑戦
NMRシステムの安定化