## Slide 1
クォーク核物理学研究室
植松秀章
2008/12/19
修士論文中間発表予行演習
Notes: <number>

## Slide 2: 目的: 高偏極標的の開発
偏極: 物質の原子核のスピン状態を偏らせる
偏極度:
高偏極手法: Dynamic Nuclear Polarization
DNP: 標的に不対電子を混入し、マイクロ波 を用いて電子の高偏極度を標的核子 に移す方法
標的: 高分子
Notes: <number>

## Slide 3: 高分子標的
高分子標的の利点
  常温で固体
    加工が容易:薄くでき表面積を増やせ、
    冷却性能が高い
高分子標的候補:Polyethylene, EPM
Notes: <number>

## Slide 4: Polyethylene
構造: (-CH2-)n
利点
  Dilution factor: 1/7
欠点
  結晶性が高い
偏極可能核子が多い
DNPするための不対電子を混入しずらい
Notes: Dilution factor 偏極可能核子/全核子
<number>

## Slide 5: Ethylene Propylene Copolymer
構造: (-CH2-CH2-)n - (-CH2-CH-)m
利点
  dilution factor: 1/6 偏極可能核子多い
  ゴム性質: 圧縮するだけで薄膜化可能
  非結晶: 不対電子を混入しやすい
CH3
Notes: <number>

## Slide 6: 昨年度、EPM標的に挑戦
熱平衡時: 0.17%
DNP適用時: 0.9%
  不対電子濃度: 1.16×1020spin/cc
  共重合分子を用いた偏極陽子ターゲットの開発(2007年外山氏M論)
陽子のDNP偏極度としては低い!
Notes: <number>

## Slide 7: 世界的には陽子の偏極度は40%はなる
なぜ山形大学では偏極度が低いのか？
  装置が不安定?
  標的がEPMだからか?
  不対電子の濃度がよくない?
これらの可能性を検証
Notes: <number>

## Slide 8: A) 装置の性能
冷却器(CRYOSTAT)
Mixing chamber
Still
Evaporator
Separator
Heat Exchanger
3He(+ 4He) flow
4He flow
Notes: Dilution 型 CRYOSTAT 先端のmixing chamber でdilution
He4 は外部排気 He3+4は循環
<number>

## Slide 9: A) 装置の性能
冷却性能
0.66K
dilution refrigerating
による低温を達成
その後の冷却でも0.8Kを
維持できるようになった
Notes: Dilution を初めて山形で成功
0.6KでないのはHe3+4ガスの比率がよくない。ガス比を分析
<number>

## Slide 10: A) 装置の性能
偏極度を測るNMR
f: 中心周波数
L: インダクタンス
C: キャパシティ
300K～1Kの温度変化で
620KHzもQがシフトする
Qがシフトすると調整に時間がかかり
時間のロス
Notes: 温度の変化によるCWNMRシステムのQの不安定さ。
NMRの調整に時間を取られせっかく低温になったのに時間をロス。
シフトの原因はインピーダンスの変化ではないか？Z=R+j(wL-1/wC)
<number>

## Slide 11: A) 装置の性能
偏極度を測るNMR
Notes: <number>

## Slide 12: A) 装置の性能
偏極度を測るNMR
f: 中心周波数
L: インダクタンス
C: キャパシティ
300K～1Kの温度変化で
620KHzもQがシフトする
温度変化による
インピーダンスの変化が原因
Notes: <number>

## Slide 13: A) 装置の性能
DNP適用のためのマイクロ波系
  現在調査中
マイクロ波を送信
すると抵抗が反応
するので送信はされている
Notes: DNPをおこなうのにマイクロ波を先端に送らなければならない
導波管にしきりのためにマイラーシートを貼っていたり、
先端のマイクロ波cavityに抵抗などの固定ようにテフロンがあったりして、これらがマイクロ波を吸収しているのでは？
一応冷却時マイクロ波を送ると抵抗は反応しているので送信はされている。
<number>

## Slide 14: 世界的には陽子の偏極度は40%はなる
なぜ山形大学では偏極度が低いのか？
  装置が不安定? 冷却性能良し
  標的がEPMだからか?
  不対電子の濃度がよくない?
Notes: <number>

## Slide 15: B) EPM標的以外なら
Polyethyleneではどうか?
  名古屋大:polyethyleneにDNP 偏極度44%
spin濃度1.8×1019spin/ccで挑戦
温度：1K
磁場：2.5T
中心周波数≃106.32MHz
DNP偏極度: 0.5%
Polyethylene でも偏極度が低い!
標的の所為ではない
Notes: <number>

## Slide 16: 世界的には陽子の偏極度は40%はなる
なぜ山形大学では偏極度が低いのか？
  装置が不安定?
  標的がEPMだからか?
  不対電子の濃度がよくない?
Notes: <number>

## Slide 17: C) 不対電子濃度の最適化
標的に対する不対電子濃度をESRで計測
  溶剤に溶かしたTEMPOの信号と標的の信号を比較
今まで 比較用溶剤: pentane
Pentane :誘電損失大きい
Notes: 文献を参照していくとペンタンは誘電損失が大きい
他の溶剤がいい
ベンゼンが誘電率低く溶解力もあるのでベンゼンを使ってみる
<number>

## Slide 18: Pentane, Benzene ESR比較
赤: pentane 信号
黒: benzene 信号
溶媒10cc
TEMPO 3.8mg
信号の差が2倍程ある
Notes: 今までこのpentaneの信号を用いて比較していたため不対電子濃度が多めに図られていた可能性大
<number>

## Slide 19: C) 不対電子濃度の最適化
今まで標的に対する不対電子濃度をESRで計測
  溶剤に溶かしたTEMPOの信号と標的の信号を比較
今まで 比較用溶剤: pentane
比較に新たにBenzeneを使用
Notes: <number>

## Slide 20: C) 不対電子濃度の最適化
Polyethylene 不対電子混入法
Notes: <number>

## Slide 21: 20時間後
Polyethylene 1.663g (+11mg)
  11mgがTEMPOとしたら2.36E+19spin/cc
ESRで計測
  シートの5点を測定
    9E+19
    4E+19
    3E+19
    5E+19
    1E+19
結晶化度が場所によって異なるためTEMPOが局在している
不対電子が多すぎてしまい
DNPがおこなわれにくい
Notes: <number>

## Slide 22: C) 不対電子濃度の最適化
積分型ESR信号の二次のモーメントと不対電子濃度の比較
Notes: あらたな不対電子濃度のはかり方として
<number>

## Slide 23: 不対電子濃度と二次のモーメントの関係
より広い不対電子濃度で統計を増やす
Notes: <number>

## Slide 24: これらのchangeを加え 陽子標的の偏極に挑戦!!
Notes: <number>

## Slide 25
Notes: <number>

## Slide 26
Liq.4He
4He gas
3He+ 4He gas
3He gas
Mixing Chamber(0.3K)
Still(0.7K)
Evaporator(2K)
Separator(4.2K)
Heat Exchanger
3He(+ 4He) flow
4He flow
冷却方法(CRYOSTAT)
Notes: <number>

## Slide 27: CRYOSTAT のMC
温度測定用抵抗の配線の強化
  リード線にテフロンチューブのカバー
先端部にあったVCRコネクタを排除
Notes: <number>

## Slide 28: 到達最低温度08/12
Notes: <number>

## Slide 29: 到達最低温度08/12
0.66K
Notes: <number>

## Slide 30: 偏極方法
低温にする (1K近辺)
磁場をかける (2.5T)
Notes: <number>

## Slide 31: 陽子の熱平衡信号
温度：0.72K
磁場：≃2.5T
中心周波数：106.34MHz
偏極度：≃3.5%
Notes: <number>

## Slide 32: 偏極方法(DNP)
低温にする (1K近辺)
磁場をかける (2.5T)
添加した不対電子に70GHzのマイクロ波照射
電子の周囲の陽子も偏極する
３、４を繰り返すことによって高い陽子の偏極度が得られる。
Notes: <number>

## Slide 33
不対電子の添加方法
  不対電子：TEMPO
  ポリエチレンシート(30μｍ)とTEMPOを20時間80℃のオーブンで加熱
Crｙostat取り付け方法
  できあがったシートを丸め先端部に固定
NMR用コイル
先端部
マイクロ波
Notes: <number>

## Slide 34: 正偏極(08/04)
温度：1K
磁場：2.5T
中心周波数≃106.32MHz
信号面積比：
3.58倍
Notes: <number>

## Slide 35: Ｑカーブのシフト
f: 中心周波数
L: インダクタンス
C: キャパシティ
70K-1Kの温度差で
約300kHzのズレ
Notes: <number>

## Slide 36: これからは、
より効率のいい冷却手順の開発
ポリエチレンのさらなる偏極
昨年のEPMに再挑戦
NMRシステムの安定化
Notes: <number>